# КАМЕРА ТЕРМОДЫМОВАЯ

# КТД - 100

# с холодильным агрегатом

# г. Александров

# Владимирская область

# 1.НАЗНАЧЕНИЕ

# Камера термодымовая электрическая предназначена для горячего и холодного копчения мяса и рыбопродуктов в технологической среде, представляющей собой смесь воздуха, горячего или холодного дыма и паров воды. Дымогенератор и дымоохладитель объединены в общий узел [моноблок].

# В конструкции моноблока предусмотрена система очистки дыма. Режим работы камеры полуавтоматический. Камера предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата. Установка может быть использована в цехах пищевого производства малой мощности, фермерских хозяйствах и т.п.

# Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на качество изделия.

# 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| п.п | Основные параметры | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Габаритные размеры; мм. не более: Высота Ширина Длина | 2110 1345 1550 |
| 2. | Температура внутри камеры; град.С | +20..+130 |
| 3. | Температура изделия; град.С | +20..+130 |
| 4. | Влажность внутри камеры не менее:% При температуре 90С | 80 |
| 5. | Загрузка камеры, кг. не более | 100 |
| 6. | Питание: род тока Напряжение: В. Частота: Гц. | Трёхфазный 380 50 |
| 7. | Установленная мощность: кВт | 14,5 |
| 8. | Масса изделия: кг. не более | 500 |
| 9. | Присоединительные размеры для подвода воды | Труб.1\2’’ |
| 10. | Рабочее давление воды на форсунку: кг/кв.см. | 1…4 |

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

# 1.Общие указания.

# Продолжительность срока службы изделия и безотказность его в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации и использования его по прямому назначению, бережного содержания и чистоты.

# За технический уход его организацию и своевременный ремонт изделия ответственность несет лицо, назначенное руководителем предриятия, эксплуатирующего изделие, он же следит за выполнением графика профилактических работ. В случае неисправности или поломки камеры необходимо немедленно сообщить об этом администрации, которая устанавливает причины поломки, принимает меры для ремонта и пуска камеры в работу.

# КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НА НЕИСПРАВНОМ ОБОРУДОВАНИИ.

# Для нормальной работы форсунки и электромагнитного клапана, необходимо использовать источник водоснабжения, соответствующий гигиеническим требованиям по ГОСТ-2761-84, гигиеническим требованиям к качеству воды по ГОСТ-2874-82. Наличие механических примесей в используемой воде не допускается, так как это  влечет за собой выход из строя  соленоидного клапана.

# 2.Правили безопасности.

# К эксплуатации камеры должны допускаться только лица, прошедшие техническое обучение и инструктаж по технике безопасности, знакомые с устройством камеры и правилами обращения с ней.

# Термодымовые камеры могут располагаться в любых помещениях, имеющих вентиляцию, водопровод и канализацию.

# Электрощит должен быть установлен не выше 2м. от пола.

# Все провода должны быть защищены металлоруковами от механических повреждений.

# Все трубопроводы холодильного оборудования должны тщательно крепиться на подвесе,  соединены накидными гайками и защищены от механических повреждений.

# Все электромонтажные работы  производиться специалистами с соблюдением электротехнических правил и норм.

# Корпус камеры и пусковые приборы должны быть заземлены, шина провода заземления должна быть видимая, без изоляции 80 кв.мм. min.

# Мелкий ремонт электропусковой аппаратуры разрешается производить при отключенном пульте только квалифицированными слесарями-электриками, имеющими право обслуживания сетей до 1000В с соблюдением “Правил  технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий”.

# Перед загрузкой камеры, после окончания технологического процесса, необходимо убедиться, что все электрические узлы выключены, вентилятор не работает. Категорически запрещается входить в камеру при включенных

# электрических приборах.

# Металлические элементы тележки, внутренней поверхности двери и камеры, а также трап, могут иметь высокую температуру, поэтому работы по выгрузке продукции производить в сухих брезентовых жаростойких рукавицах.

# Категорически запрещается работать с применением воды без подключения к системе холодного водоснабжения.

# Санитарную обработку, техническое обслуживание, наладочные и ремонтные работы производить только при отключении пульта управления от электроэнергии. При этом  на пусковых устройствах пульта управления  установить табличку “НЕ ВКЛЮЧАТЬ”.

# При обнаружении повреждений электропроводки и заземляющего контура, необходимо отключить установку от электропитания и сообщить о неисправности дежурному электромеханику.

# 3.Описание конструкции.

# Термодымовая камера состоит (рис.1) из корпуса (1), моноблока (5), пульта управления(4) и холодильного агрегата (8). Корпус камеры термодымовой представляет собой герметичный шкаф, который может быть выполнен в двух вариантах сборно-разборный и не разборный.

# Основание, стенки корпуса и двери - полые. Пространство между наружной и внутренней обшивками заполнено термоизолирующим материалом, снижающим нагрев наружных поверхностей при работе камеры. Это позволяет более экономично расходовать электроэнергию, а также избежать ожогов обслуживающего персонала при эксплуатации изделия. Верхней частью камеры является термодымовой блок, в котором смонтированы: вентилятор(3), служащий для принудительной циркуляции технологической среды, электронагреватель для нагрева технологической среды, до температуры, соответствующей требованиям технологического процесса обработки продуктов, узел водяной форсунки и испарители кондиционера. По периметру двери (2) проложена термостойкая резина, исключающая выход технологической среды из внутреннего объема камеры. Специальные запоры  (7) обеспечивают плотное прилегание двери по всему периметру. В  конструкции камеры предусмотрен откидной

# трап (9) для удобства выкатывания тележки с продукцией, подлежащей обработке. На задней стенке расположен карман для установки сухого и  влажного термодатчиков и термодатчика холодильного агрегата, спереди, справа закрепляется термометр измерения температуры продукта.

# Для создания технологической среды требуемого состава имеется: труба забора холодного воздуха (11), трубопровод подачи дыма (10), для создания в камере требуемой влажности в термодымовом блоке установлена форсунка, расположение которой в камере представлено на рис.2, а вид форсунки в сборе на рис.3. Подачу воды к форсунке регулирует электромагнитный клапан.

# Гигиенические требования к источнику водоснабжения по ГОСТ 2761-84, гигиенические требования к качеству воды по ГОСТ 2874-82. Наличие механических примесей в используемой воде может привести к засорению клапана, что повлечет за собой перелив воды в камере.

# ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании воды, не соответствующей                                                                                                    ГОСТам, предприятие-изготовитель за качество работы форсунки ответственности не несет.

# Влажность технологической среды в камере определяется по разности показаний сухого и влажного термометров. Влажный термодатчик должен быть обернут тонкой, хорошо смачиваемой х\б тканью в один слой (ткань не должна иметь складок).  Другой конец ткани опустить в емкость с водой. Длина ткани от уровня воды до влажного термодатчика (5…10см.) должна быть отрегулирована.

# Для отвода дымовоздушной смеси  из камеры имеется труба факельного выброса (12). Все трубопроводы снабжены шиберами (6), имеющими 3 положения: “отрыто”, “приоткрыто”, “закрыто”. Рукоятки управления шиберами расположены на боковой стенке корпуса камеры. По желанию заказчика, местоположение шиберов может быть изменено. Для управления работой ТЕНов, вентилятора и других устройств камеры с целью поддержания необходимых для выбранного технологического процесса влажности и температуры внутри камеры, на боковой стенке установлен пульт управления (4), на который выводятся показания термодатчиков, расположенных внутри камеры (см. рис. 4). Принцип работы дымогенератора подробно описан в паспорте на моноблок.

# В камере установлен кондиционер, состоящий из холодильного агрегата, испарителей, реле давление JC-206 и соленоидного клапана BE-230AS.

# 4.РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ.

# Помещение, в котором устанавливается камера, должно быть сухим, просторным, обеспечивающим удобство технического обслуживания камеры, загрузки и выгрузки продукции. Температура окружающего воздуха от +10 до +30град. С., высота помещения должна быть не менее 3м. Камера устанавливается на бетонный пол в месте, удобном для загрузки и выгрузки продукции и подключения к системе вытяжной вентиляции, водопроводу холодной воды и канализации.

# ЗАПРЕЩАЕТСЯ: трубу факельного выброса напрямую подсоединять к системе вытяжной вентиляции.

# 5.МОНТАЖ КАМЕРЫ.

# Монтаж камеры включает в себя:

# -установку камеры на место согласно планировки;

# -установку моноблока;

# -установку пульта управления (навешивают на правую или левую боковую стенку корпуса);

# -соединение трубопроводов камеры и моноблока;

# -подключение входных патрубков дымоохладителя и дымогенератора к водопроводу (подключение через вентиль);

# -подвод воды к электромагнитному клапану, регулирующему подачу воды к форсунке (трубопровод подачи воды от магистрали должен иметь вентиль);

# -регулирование расхода воды через форсунку в приделах

# 2,7…10 г/сек. (см. инструкцию по наладке влажности);

# -подключение выходных патрубков дымоохладителя и дымонагревателя к канализации.

# ВНИМАНИЕ: запрещается создание давления воды в             дымоохладителе.   Режим проточный.

# -подсоединение испарителей к холодильному агрегату согласно схеме;

# - подсоединение электрических узлов и элементов камеры к пульту управления в соответствии с монтажной электросхемой;

# -проводка датчиков сквозь стену во внутренний объем камеры и подключение их к пульту;

# -заземление корпуса камеры к контру заземления цеха;

# -подключение пульта управления к силовой сети.

# Все работы должны выполняться с соблюдением соответствующих правил техники безопасности по транспортировке грузов, монтажных работ, электромонтажных работ профессиональными специалистами в соответствии с рисунками и схемами настоящего паспорта и паспортов на комплектующие изделия.

# При соединении трубопроводов применять герметизирующие прокладки. Болты и гайки затягивать до наибольшего уплотнения прокладок и получения герметичности соединений. Все электрические соединения должны выполнятся с необходимой изоляцией и закрытием крышек распределительных коробок. После монтажа камера готова к работе.

# ВНИМАНИЕ: МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ИМЕЮТ ПРАВО ПРОИЗВОДИТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИЮ.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО НАЛАДКЕ ВЛАЖНОСТИ.

# Вывести камеру в температурный режим 60-70С при закрытых шиберах (Т.забора воздуха, Т.забора дыма, Т.факельного выброса).

# После выхода камеры в температурный режим, произведите переустановку температуры до 80-90С, установите влажность 80-85% .

# Подключите к камере воду и включите канал подачи воды. При этом блокировка подачи воды в пульте управления, должна быть снята (если она установлена).

# При недостижении влажности в течение 30мин. произвести замену сопла форсунки на другое с большим диаметром.

# Повторить пункты 1…3.

# При переливе воды внутри камеры (обильная течь типа “душ”, либо наличие водяного пятна (лужица) на полу камеры более 0,9кв.м.), произведите замену сопла форсунки на сопло меньшего диаметра.

# Произведите работу по пунктам 1…3.

# После окончания наладки влажности, восстановите электрическую блокировку подачи воды на магнитные пускатели ТЭНов.

# * Блокировку устанавливать через боковую нормальноразомкнутую пару контактов электромагнитного пускателя ТЭНов. Блокировку устанавливать при необходимости, исходя из условий работы квалификации рабочего и т.п.

# ПОЯСНЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСХЕМЕ

# QF1-Пакетный включатель

# S1-Кнопка ‘СТОП’

# F1-Предохранитель

# PT-Реле тепловое

# KM1…KM3-Магнитные пускатели

# V1-Соленоидный клапан

# V2-Соленоидный клапан

# M1-Двигатель вентилятора

# B1-Прибор ТР-8060

# B2-Прибор ТРМ-961

# BK1-Термодатчик

# РД-Реле давления

# ВК-Выключатель цепи управления холодильного агрегата

# Тр-Трансформатор

# КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: нарушать целостность пломб на приборах: регуляторе-измерителе температуры и влажности ТР-8060 и регуляторе-измерителе температуры ТРМ-961 в пульте управления. Иначе производитель ответственность за какие-либо неполадки в приборах не несет.

# 6.ПОДГОТОВКА КАМЕРЫ К РАБОТЕ.

# Перед началом работы необходимо:

# Произвести санитарную обработку внутреннего объема камеры, тележек и вешал.

# Проверить наличие напора воды в магистрали холодного водоснабжения. При отсутствии напора режим работы с использованием форсунки не допускается.

# Проверить состояние и правильность подключения электроаппаратуры.

# Проверить надежность заземления и отсутствия повреждений электропроводки.

# Залить воду в емкость для влажного термодатчика.

# Продукция навешивается на установленные в гнезда рамок тележки вешала равномерно по всему объему, при этом необходимо следить, чтобы изделия, подвергаемые обработке, не соприкасались друг с другом. Загруженная тележка вкатывается по откидному трапу в камеру. Трап ставится в вертикальное положение. В одно из изделий АККУРАТНО вводится датчик температуры. Датчик следует погружать в мягкие ткани изделия легкими усилиями, исключающими его деформацию. За выход из строя датчика температуры продукта вследствие его неправильной эксплуатации предприятие-изготовитель ответственности не несет.

# Дверь плотно закрывается, запоры затягиваются. В дымогенераторе загружаются древесные фракции лиственных не смолистых пород (кроме березы), размеры фракции в пределах 7х7х7…15х15х15мм. Открывается вентиль подачи воды в дымоохладитель (вода подается в том случае, если есть необхо-димость в охлаждении дыма, например при холодном копчении в нижнем диапазоне температур). На пульте управления устанавливается требуемый режим обработки. Температура контролируется с помощью четырех термодатчиков: влажного, сухого, датчика, введенного внутрь одного из изделий и термодатчика холодильного агрегата. При горячем копчении необходимо выключить цепь управления компрессором холодильного агрегата (тумблер ВК на схеме электрической) и вынуть термодатчик холодильного агрегата из камеры. Контроль влажности внутри камеры осуществляется по разности показаний сухого и влажного термометра. Важным элементом при пуско-наладочных работах и в процессе эксплуатации изделия является правильная установка влажного термодатчика (наличие воды в емкости на задней стенке камеры, наличие хорошо смачиваемой х\б ткани без складок, испаряемая часть ткани должна быть достаточной длины), обеспечивающего определение влажности во внутреннем объеме в соответствии с ГОСТ8.524-85.

# Розжиг опилок производится от спичек. Количество воздуха подводимого в зону тления опилок должно быть отрегулировано (см.паспорт на моноблок). Для поддержания низкой

# температуры  в дымогенераторе поддувало открывать не более чем необходимо и тлеющию при возгорании и ярком тлении щепу периодически доувлажнять так, чтобы тление происходило по наибольшей поверхности ( всей видимой поверхности кассеты) и цвет- темномалиновый.

# ВНИМАНИЕ: Открытое пламя и яркий цвет тлеющих опилок снижают качество дыма и, как следствие , рыба не ,,набирает,, цвет.

# Камера может работать в четырех основных режимах: подсушка, обжарка, варка, копчение. Вид режима также выбирается по технологическому процессу. Тот или иной режим работы камеры задается положениями шиберов на трубопроводе подачи дыма, трубе забора холодного воздуха и выключением подачи воды. Ручки управления имеют 3 фиксированных положения: “открыто”, “закрыто”, “приоткрыто”. В табл.1 даны положения шиберов при различных режимах работы камеры.

# ТАБЛИЦА 1.

| РЕЖИМ | ШИБЕРЫ |
| --- | --- |
|  | Т.забора воздуха | Т. подачи дыма | Т.фак. выброса | Пода-ча воды |
| 1.подсуш- ка | открыто | закрыто | открыто | выкл |
| 2.обжар- ка | закрыто | закрыто | закрыто | выкл |
| 3.копче- ние | закрыто | открыто | приотк. | выкл |
| 4.варка | закрыто | закрыто | закрыто | вкл. |
| 5.выброс технич. смеси | открыто | закрыто | открыто | выкл |

# Допускаются комбинации основных режимов, например: для снижения влажности внутри камеры может быть открыт (приоткрыт) шибер на трубе забора холодного воздуха. При этом в камеру будет поступать свежий воздух и технологическая смесь (воздух, дым, пары воды) будет осушаться.

# 7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

# К работе с камерой допускаются лица, знающие ее устройство и правила эксплуатации.

# Отключение камеры от электросети производится выключением пускового устройства на пульте управления. Загрузка продуктами должна быть по всем полкам и вешалам. Дверь камеры при работающем вентиляторе открывать запрещается.

# 7.1 Камера должна содержаться в чистоте. Санитарная обработка внутреннего объема камеры должна производиться ежедневно, перед загрузкой камеры продуктами и по окончании технологического процесса обработки в соответствии с санитарными требованиями, а наружных поверхностей 1 раз в неделю с применением моющих средств.

# 7.2  Ежедневному осмотру подлежат:

# -герметичность соединения трубопроводов;

# -герметичность уплотнения дверей;

# -наличие напора воды в магистрали холодного водоснабжения;

# -наличие воды в емкости влажного термодатчика;

# -целостность заземляющего провода.

# 7.3 Во избежании закорачивания ТЭНов, расположенных в термодымовом блоке, необходимо отмывать и очищать механические изоляторы и выводные стержни от продуктов сгорания опилок. Для этого необходимо снять крышки и вынуть кассеты с ТЭНами.

# 7.4 Ежемесячно производить проверку заземления (сопротивление заземляющего контура не более 0,1Ом.).

# 7.5    Технический осмотр производить 1 раз в месяц (или после наработки 200 часов). При техническом осмотре производится проверка электрических соединений, работоспособность ТЭНов и замена их при необходимости, работа вентилятора, смазка дверных петель, чистка форсунки.

# Правила эксплуатации и технического обслуживания холодильного агрегата и приборов ТР-8060 и ТРМ-961 указаны в паспортах на эти изделия.

# 8.СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Корпус камеры | 1 |
| 2. | Пульт управления | 1 |
| 3. | Моноблок (дымогенератор и дымоохладитель) | 1 |
| 4. | Холодильный агрегат | 1 |
| 5. | Испаритель | 2 |
| 6. | Тележка для продуктов | 2 |
| 7. | Вешала | 50 |

# ВЕДОМОСТЬ.

# покупных изделий, входящих в состав изделия.

| н\п. | Наименование и обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Двигатель АИР 80 В4У3 ГОСТ 283330-89 | 1шт. |
| 2. | Электронагреватель ТЭН 163В13\3О220 | 6шт. |
| 3. | Клапан соленоидный ККЭМА1 (КЗН) 15ВТ. 50Гц. 220В | 1шт. |
| 4. | Холодильный агрегат ВС-800 | 1шт. |
| 5. | Клапан соленоидный ВЕ-230AS | 1шт. |
| 6. | Испаритель ТАИ10/06-Б-10-700 | 2 шт. |
| 7. | Реле давления JC-206 | 1 шт. |
| 8. | Трубка медная Ф12 | 4м. |
|  | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |  |
| 9. | Выключатель автоматический АП50Б 3МТУ 3.5 63А | 1 шт. |  |
| 10. | Выключатель автоматический С4 | 1 шт. |  |
| 11. | Трансформатор 220/12 | 1 шт. |  |
| 12. | Пускатель ПМ-4 | 1 шт. |  |
| 13. | Пускатель ПМ-12-063 | 1 шт. |  |
| 14. | Пускатель ПМЕ211 или ПМЕ232 | 1 шт. |  |
| 15. | Термообогреватель сопротивления типа ТСМ 50М | 3 шт. |  |
| 16. | Лампа сигнальная АС-220 | 1 шт. |  |
| 17. | Предохранитель ПР-1МУ4 2А | 1 шт. |  |
| 18. | Тепловое реле РТТ-141 УХЛ4 | 1 шт. |  |
| 19. | Выключатель КЕ201 У2.исп. ТУ16-526.407-79 | 1 шт. |  |
| 20. | Регулятор-измеритель температуры и влажности ТР-8060 | 1 шт. |  |
| 21. | Регулятор-измеритель температуры ТРМ-961 | 1 шт. |  |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

# КАМЕРА ТЕРМОДЫМОВАЯ____________________________

# ЗАВОДСКОЙ НОМЕР__________________СООТВЕТСТВУЕТ

# Техническим условиям  _____________ и признана годной для

# эксплуатации

# ДАТА ВЫПУСКА______________________________________

# Подпись лиц ответственных за приемку:

# Начальник цеха _______________________________________

# ОТК_______________________________________

# 9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

# 9.1 Производитель гарантирует заказчику нормальную работу камеры в течение 12 месяцев со дня ввода ее в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с территории завода-изготовителя, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, указанных в настоящей инструкции и надлежащего хранения до ввода в эксплуатацию.

# 9.2  Все претензии к качеству изделия производитель принимает от заказчика при условии предъявления акта о вводе камеры в эксплуатацию специализированной организацией по монтажу и пуско-наладочным работам данного оборудования.

# 9.3 Производитель берет на себя гарантийные обязательства по покупным изделиям и комплектующим при условии проведения пуско-наладочных работ специалистами нашего предприятия. В других случаях на покупные изделия и комплектующие действуют гарантии завода-изготовителя этих изделий и комплектующих.

# 9.4 Предприятие продолжает дальнейшую работу по совершенствованию конструкции изделия, поэтому возможны случаи, когда отдельные элементы изделия могут иметь отклонения от данного паспорта, не влияющие на эксплуатационные показатели изделия.